| Баш[ортостан Республика]ы Шишм^ районы МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫны@ [ара-Я[уп ауыл советы ауыл биЛ^м^]е хакими^те |  | администрация СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Кара-Якуповский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧишминскИЙ район РеспубликИ Башкортостан |
| --- | --- | --- |

# ҠАРАР                                                   №  72                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабрь 2021 йыл	  15  декабря  2021 года

Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2022-2026

В соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и санитарно- эпидемиологическими правилами, ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Администрация сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет на 2022-2026 (Приложение прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по адресу: с. Кара-Якупово, ул. Центральная, д.31 и  официальном сайте сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                     Р.З.Карагулов

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах ___________________ Т.С. Байбурин «____»_____________ 2021 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет МР Чишминский район РБ _____________ / Р.З. Карагулов «____»_____________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

Программа

производственного контроля

качества питьевой воды

сельского поселения КАРА-ЯКУПОВСКИЙ

сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2022-2026годы

с. Кара-Якупово, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение.…………………………………………………………..…………………... | 3 |
| --- | --- |
| 1 Характеристика системы водоснабжения СП Кара-Якуповский сельсовет Водозаборные сооружения СП Кара-Якуповский сельсовет МР Чишминский район РБ | 3 |
| Перечень законодательных нормативных и методических документов……. | 5 |
| Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля……………………………………… | 5 |
| 4 Перечень химических, органолептических, микробиологических, радиологических, обобщенных показателей, подлежащих производственному контролю………………………………………………………………………………. | 6 |
| 5 Мероприятия, предусматривающие обоснование для безопасности человека и окружающей среды…………………………………………………………………. | 10 |
| 6 Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством…………………………………………………………………….. | 14 |
| 7 Порядок информирования надзорных органов о несоответствии качества питьевой воды нормативным требованиям………………………………………… | 14 |
| 8 Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления……………………………………………………………………….. | 15 |
| 9 Перечень мероприятий, проводимых в период подготовки к паводку, во время прохождения паводка…………………………………………………………. | 16 |

Введение

Наименование: Сельское Поселение Кара-Якуповский сельсовет Муниципального Района Чишминский район Республики Башкортостан

Сокращенное наименование: СП Кара-Якуповский сельсовет МР Чишминский район РБ

Юридический адрес: 452160, Республика Башкортостан, Чишминский район,  с.Кара-Якупово, ул. Центральная д.31

Фактический адрес: 452160, Республика Башкортостан, Чишминский район,  с.Кара-Якупово, ул. Центральная д.31

Почтовый адрес: 452160, Республика Башкортостан, Чишминский район,  с.Кара-Якупово, ул. Центральная д.31

ИНН/КПП: 0250002522/025001001

ОКПО: 04277974

Руководитель: Глава сельского поселения Карагулов Рафис Закиевич

Телефон: +7 (347 97) 2-75-42, 2-56-15, 2-75-41

- Характеристика системы водоснабжения Сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального Района Чишминский район

Республики Башкортостан

Водозаборные сооружения Сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального Района Чишминский район Республики Башкортостан

Участок недр, предоставленный в пользование Администрации сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан с целью добычи  подземных вод из скважин и родников для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологических целей д. Бабиково, с. Кара-Якупово, с. Горный в административном отношении расположен в МР Чишминский район РБ.

Источниками водоснабжения являются водозаборы, состоящие из 1 эксплуатационных скважин и 4 родников.

Скважина №  5025 расположена на восточной окраине д. Бабиково, абсолютная отметка 190м. Водозаборная скважина пробурена в 1983 г., глубина скважина 52 м, обсажена фильтровой колонной диаметром 325 мм, в интервалах 35-50 м, 50-52 м. Уровень воды в скважине после производства откачки установился на глубине 30 м от поверхности. Данный водозабор обеспечивает д. Бабиково.

Родник №1 расположен на восточной окраине с. Кара-Якупово. Данный родник обеспечивает   часть с.Кара-Якупово. Вверх по потоку – 304 м, вниз по потоку – 289 м (в сумме – 593м), ширина потока – 550 м. Граница III пояса ЗСО также рассчитана и установлена для водозабора: вверх по потоку – 434 м, вниз по потоку – 381 м (в сумме – 815м), ширина ЗСО – 816 м.

Родник №2  расположен на восточной окраине с. Кара-Якупово. Данный родник обеспечивает   часть с.Кара-Якупово. Вверх по потоку – 304 м, вниз по потоку – 289 м (в сумме – 593м), ширина потока – 550 м. Граница III пояса ЗСО также рассчитана и установлена для водозабора: вверх по потоку – 434 м, вниз по потоку – 381 м (в сумме – 815м), ширина ЗСО – 816 м.

Родник №17 и №18  расположены  в 0,5 км и 1,3 км на южной окраине с.Кара-Якупово. Родники обеспечивают водой с. Горный .

Родник №17 вверх по потоку- 301 м, вниз по потоку – 287 м в сумме (588 - м) ширина потока – 544 м. Граница III пояса ЗСО также рассчитана и установлена для водозабора: вверх по потоку – 708 м, вниз по потоку – 636 м (в сумме – 1344 м), ширина ЗСО – 1146 м.

Родник №18 вверх по потоку- 188 м, вниз по потоку – 179 м в сумме (367 - м) ширина потока – 340 м. Граница III пояса ЗСО также рассчитана и установлена для водозабора: вверх по потоку – 443 м, вниз по потоку – 397 м (в сумме – 840 м), ширина ЗСО – 716 м.

Добываемая вода предназначена для обеспечения питьевых, хозяйственных и технических нужд жителей сельского поселения.

Географические координаты расположения устья скважин и угловых точек горного отвода приведены в таблице 1.

| № угловых точек и скважин | Географические координаты |
| --- | --- |
|  | с.ш. | в.д. |
| д.Бабиково: скавжина №5025 водонапорная башня | N54°30′50″ | 55°28′59″ |
| с.Кара-Якупово: Родник № 1 Родник № 2 Родник №17 Родник №18 |  |  |
|  | N54°33′40″ | 55°29′23″ |
|  | N54°33′23″ | 55°29′00″ |
|  | N54°33′02″ | 55°28′36″ |
|  | N54°32′48″ | 55°28′42″ |

Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды осуществляется аккредитованной лабораторией –испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510408, выданный 02.02.2017 г., г. Уфа, ул. Шафиева, 7.

- Перечень законодательных нормативных и методических документов

- Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды».

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.   № 3 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 года).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.   № 3 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 года).

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Ответственные должностные лица за выполнение производственного контроля качества питьевой воды:

  - Специалист по ПБ и экологии, Глава сельского поселения

- Перечень химических, органолептических, микробиологических, радиологических, обобщенных показателей, подлежащих производственному контролю

Микробиологические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Критерии существенного ухудшения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0) °C | КОЕ/см3 | Не более 50 | 300 |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |  |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе | определяется до 01.01.2022 |
| Escherichiacoli (E. coli) | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе | определяется с 01.01.2022 |
| Дополнительные показатели |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |  |
| Pseudomonasaeruginosa | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |  |

Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonasaeruginosa.

Органолептические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | Критерии существенного ухудшения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запах | Баллы | 2 | 4 |  |
| Привкус | Баллы | 2 | 4 |  |
| Цветность | Градусы | 20 | 40 |  |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | 2,5 по каолину |  |

Обобщенные показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | Критерии существенного ухудшения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 | 2000 |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 7,0 | 15,0 |  |
| Нефтепродукты (суммарно) | Мг/л | 0,1 | 1,0 |  |
| Перманганатная окисляемость | Мг/л | 5,0 | 20 |  |
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | Мг/л | 0,5 | 1,5 |  |
| Водородный показатель (pH) | Ед. | В пределах 6,0-9,0 | Менее 5, более 10 |  |
| Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 | 0,5 |  |

Неорганические и органические вещества:

| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | Критерии существенного ухудшения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (AL3+) | Мг/л | 0,2 | 2,0 |  |
| Барий (Ba2+) | Мг/л | 0,7 | 7,0 |  |
| Бериллий (Be2+) | Мг/л | 0,0002 | ( |  |
| Бор (B, суммарно) | Мг/л | 0,5 | 5,0 |  |
| Железо (Fe, суммарно) | Мг/л | 0,3 | 3,0 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | Мг/л | 0,001 | 0,005 |  |
| Кремний (Si, суммарно) жесткость воды до 2,5 мг-экв/л жесткость воды более 2,5 мг-экв/л | Мг/л | 25 20 | ( |  |
| Марганец (Mn, суммарно) | Мг/л | 0,1 | 1,0 |  |
| Медь (Cu, суммарно) | Мг/л | 1,0 | 3,0 |  |
| Молибден (Mo, суммарно) | Мг/л | 0,07 | 0,14 |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | Мг/л | 0,01 | 0,05 |  |
| Никель (Ni, суммарно) | Мг/л | 0,02 | 0,2 |  |
| Нитраты (по NO3-) | Мг/л | 45,0 | 225,0 |  |
| Ртуть (Hg, суммарно) | Мг/л | 0,0005 | 0,0025 |  |
| Свинец (Pb, суммарно) | Мг/л | 0,03 | 0,3 |  |
| Селен (Se, суммарно) | Мг/л | 0,01 | 0,1 |  |
| Стронций (Sr2+) | Мг/л | 7,0 | 35,0 |  |
| Сульфаты (SO2-4) | Мг/л | 500 | ( |  |
| Фториды (F-) | Мг/л | 1,5 | 4,5 |  |
| Хлориды (Cl-) | Мг/л | 350 | ( |  |
| Хром (Сr6+) | Мг/л | 0,05 | 0,25 |  |
| Цианиды (CN") | Мг/л | 0,07 | 0,7 |  |
| Цинк (Zn2+) | Мг/л | 5,0 | 50,0 |  |
| Органические вещества |
| (-ГХЦГ (линдан) | Мг/л | 0,002 | ( |  |
| 2,4-Д | Мг/л | 0,03 | ( |  |

Радиологические показатели:

| Скрининговые показатели |
| --- |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более (контрольный уровень) | Критерии существенного ухудшения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 | ( |  |
| удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 | ( |  |
| Радионуклиды |
| Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более (уровень вмешательства) | Критерии существенного ухудшения |  |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 | ( |  |
| радионуклидов | отн. единицы | 1 | ( |  |

Отборы проб воды осуществляются:

- в месте водозабора, на скважинах 1-5.

- в разводящей сети ЦВС.

Места отбора проб указаны в таблице ниже.

| Место отбора | Контролируемые показатели | Периодичность контроля | Количество проб за год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины Родники | Микробиологические | 1 раз в квартал | 2х4 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 2х4 |  |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 2х4 |  |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 2х1 |  |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 2х1 |  |
| Разводящая сеть ЦВС | Микробиологические | 1 раз в месяц | 2х12 |  |
|  | Органолептические | 1 раз в месяц | 2х12 |  |
|  | Обобщенные | 1 раз в месяц | 2х12 |  |

Календарный график отбора проб питьевой воды на 2022-2026 гг.:

| Место отбора | Показатели | Кол-во проб в год | Срок отбора проб по месяцам | Должность и ФИО ответ.лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Скважины Родники | Микробиологические | 8 (2х4) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | Глава СП Карагулов Рафис Закиевич |
|  | Органолептические | 8 (2х4) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Обобщенные | 8 (2х4) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Неорг. и орг. вещ-ва | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиологические | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разводящая сеть ЦВС | Микробиологические | 24 (2х12) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Органолептические | 24 (2х12) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Обобщенные | 23 (2х12) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

- Мероприятия, предусматривающие обоснование для безопасности человека и окружающей среды

В целях безопасности для человека и окружающей среды предусмотрены мероприятия:

  - Поддержание первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с санитарными правилами (покос травы и др.).

  - Своевременная ликвидация аварийных ситуаций, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварий (очистка, промывка).

  - После ремонта и иных технических работ на скважинах обязателен отбор контрольных проб.

  - При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, нитратов и нитритов.

  - При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтровирусов.

  - Идентификация присутствия в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности.

  - При ухудшении качества питьевой воды немедленно информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

  - Постоянно иметь резервный запас глубинных насосов.

Мониторинг на данном участке месторождения подземных вод представляет собой систему регулярных наблюдений за подземными водами. Целью мониторинга является получение данных, необходимых для управления эксплуатацией подземных вод, их охраны от загрязнения и истощения, предотвращения негативных последствий влияния водоотбора на окружающую среду.

Организация мониторинга предусматривает:

1)	оборудование скважин для производства наблюдений.

2)	оснащение службы наблюдателей техническими средствами: для замеров уровня подземных вод – электроуровнемерами, для замера температуры воды – термометрами, для замера дебита скважин – водомерами.

3)	подготовку бланков для регистрации наблюдений.

С учетом сформированных целей, система мониторинга участка месторождения подземных вод включает выполнение следующих функций:

- наблюдения за эксплуатируемым водоносным комплексом, техническим состоянием скважин, состоянием зон санитарной охраны водозабора;

- ведение документации по наблюдениям;

- передача территориальным органам управления данных, полученных в результате наблюдений.

Наблюдения за скважинами проводятся непосредственно в эксплуатационных скважинах, так как наблюдательных скважин на водозаборе  АСП Кара-Якуповский сельсовет МР Чишминский район РБ  нет. Наблюдаемые показатели: уровень и температура подземных вод, качественный состав подземных вод, дебиты водозаборных скважин и величина водоотбора.

Проводятся регулярные наблюдения за динамическим уровнем подземных вод во всех эксплуатируемых водозаборных скважинах.

Замеры динамического уровня эксплуатационных скважин производятся один раз в месяц (при круглосуточной работе скважин) или перед каждой остановкой и каждым включением (при непостоянной работе).

Замеры статического уровня подземных вод проводятся при длительных перерывах в работе скважин, связанных с заменой насосов, резервом. Замеры уровней производятся гидрогеологической рулеткой.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» водозаборные скважины оборудованы расходомерами, которые фиксируют водоотбор.

Водоотбор фиксируется ежесуточно по приборам учета. Журнал учета водопотребления ведется на бумажном носителе и в электронном виде по форме, утвержденной Приказом МПР России от 08 июня 2009 № 205.

Наблюдения за качеством поземных вод с целью изучения изменения их химического состава в процессе эксплуатации и контроля соответствия их действующим нормативам, проводятся регулярно.

Правильную характеристику качества воды можно получить только в тех случаях, если проба отобрана с большой тщательностью. Способы отбора воды на анализ должны обеспечить максимальное сохранение солевого состава исследуемой воды и гарантировать исключение элементов случайности в отобранной пробе (загрязнение, застойность и др.). Бутылки и пробки должны быть хорошо промыты 1 % раствором НCl и сполоснуты дистиллированной водой. Перед заполнением бутылки и перед закупоркой пробки ополаскивают отбираемой водой не менее 3-х раз. Закупорка бутылок должна быть герметичной. К каждой бутылке с пробой воды должна быть прикреплена этикетка. Для направления в лабораторию проб воды составляется акт отбора.Пробы воды должны быть доставлены в лабораторию не позднее 3 суток после их отбора.Проба воды из скважины отбирается из струи воды, подаваемой насосом. Устья всех скважин оборудованы кранами для отбора проб.Все виды анализов подземных вод выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами ГОСТа.

Контроль технического состояния водозаборных скважин на соответствие «правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» выполняется по мере необходимости, связанной с неисправностью водозаборных скважин и водоподъемного оборудования, но не менее одного раза в год.

Ежегодно должны проводиться опытно-фильтрационные работы (откачки) для установления степени закальматированности фильтров, износа водоподъемного оборудования.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.Для Новоникольского месторождения питьевых подземных вод разработан проект организации ЗСО с расчетом границ 1, 2, 3 поясов и оценкой текущего санитарного состояния территории.

Территория первого пояса ЗСО озеленена. Пахотные и паровые земли, загрязнители и свалки ТБО отсутствуют. Имеется ограждение из бетонных столбов с сеткой рабицей. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен. Скважины работают в автоматическом режиме, постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется. Водозаборные скважины находятся в закрытых помещениях, исключающих доступ посторонних лиц к их устьям. Санитарное состояние водозабора удовлетворительное.

В пределах второго пояса ЗСО отсутствуют загрязнители, только посевные и паровые поля.

В пределах 1, 2, 3 поясов ЗСО особо охраняемых природных территорий местного значения, мест хранения ядохимикатов, пестицидов, складов ГСМ не имеется. В пределах 1, 2 поясов ЗСО ядохимикаты и пестициды никто не применяет. В соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет МР Чишминский район РБ  скотомогильники и их СЗЗ, свалки, полигоны ТБО, кладбища, фермы КРС, перспектива застройки в пределах 1, 2, 3 поясов ЗСО хозяйственно-питьевого водозабора отсутствуют.

Проводить ежегодные обследования территории ЗСО водозабора следует с составлением акта обследования. Целью обследования является выявление объектов, обусловливающих опасность микробного и химического загрязнения подземных вод:

- заброшенных, бездействующих скважин;

- навозохранилищ, свалок бытового мусора, силосных траншей;

- складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений.

Если в результате обследования на территории II и III пояса будут выявлены объекты, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносного комплекса, необходимо разработать мероприятия по санитарному благоустройству территории и защите подземных вод от возможного загрязнения.

Так же обоснованием безопасности для человека и окружающей среды являются применение средств индивидуальной защиты, заключение договоров на вывоз отходов производства с последующей утилизацией, обезвреживанием, захоронением.

Проведение лабораторных исследований влияния веществ, биологических, физических и иных факторов на человека. Лабораторные исследования влияния факторов на человека приводятся в соответствии с договором на проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) работников предприятия.

Выдача работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденный постановлением Минтруда России от 08.12.1997 № 61, и коллективному договору.

Профилактика заболеваний путем проведения регулярных медицинских осмотров, вакцинации персонала.

- Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством

1. Договора на проведение производственного контроля качества питьевой воды.

2. Журнал учета проведения производственного контроля качества питьевой воды.

3. Календарный график отбора проб питьевой воды.

4. Протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды.

5. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды.

- Порядок информирования надзорных органов о несоответствии качества питьевой воды нормативным требованиям

Специалист по ПБ и экологии при получении результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества питьевой воды нормативным требованиям, немедленно сообщает руководству предприятия (директору) и готовит выписку из журнала контроля качества воды или копию протокола лабораторного исследования.

Руководство предприятия поручает специалисту по ПБ и экологии в течение3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества питьевой воды нормативным требованиям, направить в Чишминский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан выписку из журнала контроля качества воды или копию протокола лабораторных исследований по электронной почте с подтверждением факта и даты получения информации территориальным органом.

Информирование органов государственной власти и органов местного самоуправления – представление выписки из журнала контроля качества воды или копии протокола лабораторных исследований производится в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Информирование иных лиц представление выписки из журнала контроля качества воды или копии протокола лабораторных исследований производится в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления

При возникновении на водозаборе аварийной ситуации или технических нарушений (остановка водопровода, нарушение технологического процесса, выход из строя глубинного насоса, разрыв глубиной сети, отключение электроэнергии), которая приводит или может привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения, руководству предприятия необходимо немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.

Текущий производственный контроль ведется до получения пробы воды, в которой хотя бы один фактический показатель превышает соответствующий данному показателю критерии существенного ухудшения. В этом случае качество питьевой воды считается существенно ухудшенным.

При существенном ухудшении качества питьевой, природной воды в течение 2 часов с момента обнаружения существенного ухудшения должна быть отобрана повторная проба воды. Если повторная проба подтверждает существенное ухудшение качества воды, предприятие вправе временно ограничить потребление воды.

Если проба не подтверждает существенное ухудшение качества питьевой, природной воды, но регистрируются превышения гигиенических нормативов, периодичность отбора проб должна быть увеличена в 2 раза. В программу производственного контроля с повышенной частотой включаются органолептические, химические, радиационные, микробиологические показатели, которые указывают на ухудшение качества воды. Кроме того, должны быть приняты срочные меры по приведению качества воды в соответствие требованиям санитарных правил.

При отсутствии повторных превышений гигиенических нормативов, производственный контроль возвращается в штатный режим.

На период паводков и чрезвычайных ситуаций устанавливается усиленный режим контроля качества питьевой и природной воды.

По эпидемиологическим показателям перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и частота отбора проб воды в программе производственного контроля в течение срока ее реализации может корректироваться по согласованию с ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.

- Перечень мероприятий, проводимых в период подготовки к паводку, во время прохождения паводка

| Наименование мероприятий в период подготовки к паводку | Ответственный исполнитель |
| --- | --- |
| 1.Обеспечение герметичности устьев скважин | Инженер-энергетик |
| 2.Обеспечение надежной работы электрооборудования водозаборов | Инженер-энергетик |
| Наименование мероприятий во время прохождения паводка | Ответственный исполнитель |
| 1.Проведение отбора проб воды | Специалист по ПБ и экологии |
| 2.Контроль результатов лабораторных исследований | Специалист по ПБ и экологии |
| 3.Своевременное информирование надзорных органов и органов местного самоуправления о несоответствии качества воды нормативным требованиям | Специалист по ПБ и экологии, Глава СП |
| 4.Принятие мер по устранению несоответствия качества воды нормативным требованиям | Глава СП |